## Slide 1: Алгоритм расчета CRC - 8 для протокола передачи данных - ModbusRTU

## Slide 2: Суть алгоритма
Предположим имеется следующее начало из пакета данных:
00010100 00001100 11000101
Первые два байта данных считываются в регистры В1 и В2 соответственно:
В1 – 00010100 В2 - 00001100
Далее регистры 8 раз поразрядно сдвигаются, при этом старшие разряды В2 переходят в младшие В1, а старшие В1 во флаг СF:
CF=x <- 00010100 <- 00001100
CF=0 <- 00101000 <- 0001100х
CF=0 <- 01010000 <- 001100хх
CF=0 <- 10100000 <- 01100ххх
При появлении единицы во флаге CF, над В1 и полиномом выполняется операция ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ:
CF=1 <- 01000000 <- 1100хххx
xor1 01000000
1 00011001
СF B1 Полином 1 01000000 XOR 1 00011001
CF <- 0 01011001 -> B1
Результат операции записывается в В1, и сдвиги продолжаются, пока не выполнится оставшиеся сдвиги т.е. В2 полностью не сдвинется.
Содержимое В1 после 8ми сдвигов: В1 = 11100001
После выполнения процедуры, в В2 записывается следующий байт из пакета. И процедура выполняется снова, где В1 = 11100001 В2 = 11000101

## Slide 3
Алгоритм в примере реализован на языке программирования Assembler.
Блок-схемы составлены в соответствии с особенностями языка.
На первом слайде демонстрируется работа алгоритма получения данных из пакета и расчет контрольной суммы всего пакета.
На втором слайде демонстрируется работа алгоритма расчета контрольной суммы для каждого байта из пакета данных.
Данный алгоритм также применим к CRC-16 и CRC-32.
Его можно реализовать на любом языке программирования.
Если последовательность данных в пакете получена в обратном порядке, достаточно зеркально отразить байты и полином, при этом сдвиги совершать вправо.

## Slide 4
B1 =
B2 =
BReceiver =
Counter =
Polynom = 0001 1001
0000 0000
0000 0000
0000 0000
8
0001 0100
0001 0100
7
0000 1100
0000 1100
6
1100 0101
1100 0101
1110 1101
Начало программы
Регистр Polynom содержит полином
Регистры В1 и В2 необходимы для расчета CRC
В регистр BReceiver записывается байт из пакета данных
В регистр Counter записывается кол-во байт в пакете данных
Считаем первый байт из пакета данных
Запишем считанный из пакета байт в В1
Начало цикла расчета CRC всего пакета данных
Уменьшаем счетчик цикла
Считываем следующий байт из пакета данных
Посчитаем CRC полученных байт пакета данных
Результат расчета останется в В1
Запишем полученный байт в В2
Проверяем счетчик
Если считали все байты из пакета выходим из цикла
Иначе продолжаем получение байт и расчет CRC
Переходим к след. итерации
Уменьшаем счетчик цикла
Получаем следующий байт из пакета данных
Записываем его в байт В2
Посчитаем СRC, В2 и В1, в котором хранится предыдущий расчет
Проверяем счетчик цикла
Совершаем те же самые действия
После выполнения данного алгоритма в В1 будет хранится CRC всего пакета данных
хххх хххх
хххх хххх
1110 0001

## Slide 5
Безусловный переход к следующей итерации
Polynom =
B2 =
B1 =
Cl =
CF =
0000 1100
0001 0100
0
Процедура расчета CRC
Счетчик цикла проходящего по 8 ми битам байта принятых данных
Цикл расчета
Выход из цикла, если пройдено 8 бит
Переход в конец процедуры
8
Уменьшение счетчика
7
Сдвиг битов второго байта влево на 1 разряд. Старший бит запишется во флаг CF
Сдвиг битов первого байта влево на 1 разряд. В младший бит запишется флаг CF, а старший бит в CF
0
0001 1001
Если CF, т.е. старший бит первого байта равен нулю, то переход к следующей итерации
6
5
1
CF = 1. Выполним операцию xor над B1 и Polynom
0100 0000
0001 1001
xor
_____________
0101 1001
1
В B1 записывается результат операции
0001 100x
0010 1000
0011 00xx
0101 0000
0110 0xxx
1010 0000
4
1100 xxxx
0100 0000
0101 1001
3
100х xxxx
1
1011 0011
0
2
00хx xxxx
1
0110 0111
0110 0111
0001 1001
0111 1110
0111 1110
1
0xхx xxxx
1111 1100
0
xxхx xxxx
1111 1000
1111 1000
1110 0001
1110 0001
Метка для выхода из цикла
Возврат из процедуры

## Slide 6
Спасибо за просмотр