## Slide 1: Расчет CRC - 8 для ModbusRTU

## Slide 2: Суть алгоритма
Предположим имеется следующее начало из пакет данных:
00010100 00001100 11000101
Первые два байта данных считываются в регистры В1 и В2 соответственно:
В1 – 00010100 В2 - 00001100
Далее регистры 8м раз поразрядно сдвигаются, при этом старшие разряды В2 переходят в младшие В1, а старшие В1 во флаг СF:
CF=x <- 00010100 <- 00001100
CF=0 <- 00101000 <- 0001100х
CF=0 <- 01010000 <- 001100хх
CF=0 <- 10100000 <- 01100ххх
При появлении единицы во флаге CF, над В1 и полиномом выполняется операция ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ:
CF=1 <- 01000000 <- 1100хххx
xor1 01000000
1 00011001
СF B1 Полином 1 01000000 XOR 1 00011001
CF <- 0 01011001 -> B1
Результат операции записывается в В1, и сдвиги продолжаются, пока не выполнится оставшиеся сдвиги т.е. В2 полностью не сдвинется.
Содержимое В1 после 8ми сдвигов: В1 = 00100001
После выполнения процедуры, в В2 записывается следующий байт из пакета. И процедура выполняется снова, где В1 = 00100001 В2 = 11000101